## Slide 1: ICF’s bepalen
Mathias Meersschaut (r0998972)
Michail Ognyanov (r0948668)

## Slide 2: Atom Probe Tomography (APT)
Een introductie

## Slide 3: Wat is Atom Probe Tomography
Doel:
Elk atoom identificeren en lokaliseren
Waarom:
Materiaalkarakterisatieonderzoek
Resultaat:
Een 3D-kaart van alle atomen

## Slide 4: ‘Atom by Atom’
Ultrascherp naaldvormig sample
APT "verdampt" atomen één voor één
Een beetje zoals een legomodel:
  Alles uit elkaar halen blokje per blokje
  Type en positie noteren
  Digitaal opnieuw opbouwen

## Slide 5: Sample
Destructieve techniek!
Ultrakleine naald
  Gefocusseerde Ionenbundel (FIB)
  microscoop die materiaal "wegfreest"

## Slide 6: Veldverdamping
De naald wordt geplaatst in:
  Ultrahoog vacuüm (ruis verminderen)
  Cryogene temperaturen (atoombeweging verminderen)
Een hoge positieve spanning wordt op de naald gezet
De ‘verdamping’ van atomen naar ionen wordt getriggered door:
  Spanningspulsen
  Laserpulsen

## Slide 7: Detectie en identificatie
Positiegevoelige Detector (PSD):
  Registreert WAAR het ion de detector raakt
  Helpt de oorspronkelijke X, Y-positie van het ion te bepalen
Vliegtijd (Time-of-Flight, ToF) Massaspectrometrie
  Meet HOE SNEL het ion vliegt (loskomen tot detectie)
  Lichter = snel, zwaar = langzaam
  ToF zegt iets over de E/m ratio

## Slide 8: Samengevat

## Slide 9: Wat we willen:
Ionbanen voorspellen voor betere reconstructies

## Slide 10: Image Compression Factor
Image Compression Factor (ICF)

## Slide 11: Een probleem
Deze voorstelling is niet 100% accuraat
In realiteit is er buiging

## Slide 12: Een probleem
Geaccumuleerde intensiteit
Buiging

## Slide 13: Kristallografie
0.543 nm
[001]
(001)
(001)

## Slide 14: Oplossing
We weten nu hoe dit patroon er uit moet zien voor puur Si
[Heller2024] Martina Heller, Benedict Ott, Peter Felfer, Compensating Image Distortions in a Commercial Reflectron-Type Atom Probe, https://doi.org/10.1093/mam/ozae052

## Slide 15: Oplossing

## Slide 16: Methode en resultaten
Met behulp van enkele scripts

## Slide 17: Transformatie
Transformatiescript van [Heller2024]
Virtuele detector
Eén gigantische tabel:
  ( x 20)
Voor 2 toestellen
  Oxford
  Leoben
[Heller2024] Martina Heller, Benedict Ott, Peter Felfer, Compensating Image Distortions in a Commercial Reflectron-Type Atom Probe, https://doi.org/10.1093/mam/ozae052

## Slide 18: Visualisatie
Zeer traag script
  (800s runtime)
Oplossing: GPU
  Cores: 10752
  VRAM: 16GB
  171 TFLOPS
  (30s runtime)
Nadeel:
  Veel overhead (data verplaatsen)

## Slide 19
OLD:
NEW:

## Slide 20: Verwerkte data
Plots
Duidelijke polen

## Slide 21: ICF berekenen
Coördinaten van de polen noteren
Hieruit afstand d bepalen
Afstand L overgenomen van [Heller2024]
Theoretische hoek uit de kristalstructuur

## Slide 22: Berekende ICFs
Oxford | Leoben
1.45±0.05 | 1.39±0.05
1.96±0.06 | 1.43±0.05
1.55±0.05 | 1.53±0.05
1.55±0.05 | 1.56±0.05
400 en 113 polen gebruikt
Uitschieter bij Oxford
Oxford gemiddeld (zonder uitschieter): 1.51±0.05
Leoben gemiddeld: 1.48±0.07

## Slide 23: Reflectie
Reden voor uitschieter onbekend
Aaneenliggende polen werken beter
Vorige studie Yngwie Baron reconstructie 1.83
Significant verschil met 1.51±0.05 en 1.48±0.07

## Slide 24: Verder werk
ICFs bepalen voor varierende afstand tip en elektrode
Simulaties Julian Luken vergelijken
Helpt om moeilijkheid reflectron vermijden
Nieuwe reconstructie met gevonden icf

## Slide 25: Images

## Slide 30
ELectrode
Sample
Reflectron
Detector

## Slide 34
OLD:
NEW:

## Slide 35
NEW: